## Slide 1: 精益策略与全面改善

## Slide 2: 目 录
☆ 什么是精益策略
☆ 精益工具与方法应用
☆ 精益管理指标拉动全面改善
☆ 发现问题是进步的第一级阶梯
☆ 破译优秀的基因

## Slide 3: 什么是精益策略

## Slide 4: 什么是精益策略
精益策略：
以精益生产的思想为指导，在相同的经营环境下，比竞争对手做的更好的经营策略。
着眼点：
1、持久的竞争能力提升；
2、全面的竞争能力提升。

## Slide 5: 什么是精益生产
美国MIT（麻省理工）的研究小组指出：
丰田生产方式（TPS）是一种不做无用功的精干型生产系统（Lean Production简称L.P），并命名为精益生产方式。
精:即少而精，不投入多余的生产要素;
益:即所有经营活动都要有益有效，具有经济性。

## Slide 6: 破译优秀的基因

## Slide 7: 新木桶效应

## Slide 8
领导的职责

## Slide 9: 我们的异常灯为什么不亮
安灯系统（Andon）：
当操作者需要帮助、发现质量等与产品制造、质量有关的问题，他就拉下吊绳激活安灯系统，该信息通过操作工位信号灯将信息发布出去，提醒所有人注意。
问题出现
现场观察
现场解决

## Slide 10: 安灯系统中隐含了什么管理思想
为什么可以中断生产？
与生产数量对比，我们更重视产品质量。
为什么去现场解决问题？
现场是价值流直接产生的地方。

## Slide 11
一切答案都在现场

## Slide 12
例：一切都很完美，只是不能完成产量
产品型号 | A123-27 | 节拍 | 50秒 | 
工作时间 （秒） | 停止时间 （秒） | 实际工作时间（秒） | 实际产量（台） | 备注
27900 | 200 | 27700 | 522 | 
理论产量=27700/50=554台
？

## Slide 13
例：保证完成任务！
“三拍”型管理干部的典型特征！

## Slide 14
为什么托盘里放了海绵？

## Slide 15
例：吃饭时间够不够？
员工：不够！
管理员：足够！

## Slide 16
夫得言不可以不察，数传而白为黑，黑为白，故狗似攫（jue），攫似母猴，母猴似人，人之与狗则远矣。此愚者之所以大过也。闻也审则福矣，闻而不审，不若无闻矣。
——《吕氏春秋.察传》

## Slide 17: 三现主义解说
现场：事实发生的场所
现物：变化的或有问题的实物
现实：发生问题的环境、背景、要素
三现主义者：问题发生时，快速到现场确认现物，调查现实。

## Slide 18
改善文化孕育出精益生产

## Slide 19: 改善文化孕育出精益生产
方法
思想
文化
成果

## Slide 20
改善文化包含的元素
放弃“一夜暴富”
一根筋式的坚持
立即行动
清单作业
追根溯源
勿以善小而不为
愚直
变惩罚为鼓励
不苛责失败
培养思维过程
合作：变选择性型管理为改善型管理
培养
标杆管理
（Bench Marking）
远大理想
60分就可以开始
挑战

## Slide 21: 改善文化孕育出伟大的企业
精益生产的本质就是：
以客户需求为导向以现场为中心的持续改善！

## Slide 22: 精益管理指标拉动全面改善

## Slide 23: 没有管理项目的后果
管理项目：用于评价工作好坏的因子
管理项目+目标 = 让管理有明确方向
管理指标：Q、C、D、S、M
我们要强化内部管理，
我们要加大力度…
我们要响应号召，努力工作！
最近的批量合格率有下
降的趋势，什么原因…
老板，我们正在研究对策……
目 标：明确通过努力要达到程度

## Slide 24: 错误的管理指标后果同样会 很严重？

## Slide 25: 定义管理指标的方法
1、客户期望倒推法
确认（内外部）客户是谁？
了解（内外部）客户期望？
尝试用客观数据评价期望？
具体定义数据来源？
2、Q C D S M 定义法
广义理解每个部门的Q C D S M

## Slide 26: 发现问题是进步的第一级台阶

## Slide 27: 发现问题的前提
高层创造勇于暴露问题的氛围与环境
以暴露自己（部门）的问题为主
对事不对人

## Slide 28
让所有人都看到问题，离解决问题就近了一大步

## Slide 29
企业发现自身问题的能力
决定了
企业将来可能达到的高度
怎样才能有效发现问题
定义问题
问题意识
精益思维
有效工具

## Slide 30: 定义问题－－什么是问题
问题的定义：
传统的意思：给人、工作带来麻烦的事物
现代的意思：现状与应有状态的差距
理想
现实
差距＝问题
没有问题意味着……

## Slide 31: 问题意识
一颗心：不满现状追求卓越的雄心；
两条腿：勤到现场的双腿；
一双眼：识别变化与异常的慧眼；
一个脑：擅于总结比较的头脑。
管理者的基
本职责
提示：
发现问题时先不要在意现在有无解决方案

## Slide 32: 用好精益思维
精益的思维：
本质上就是追求极限的思维
不仅仅是现状的极限
也应考虑理想的极限

## Slide 33: 有效工具－识别浪费
浪费：
类型一：不增加价值的活动；
类型二：尽管是增加价值的活动，但所用
的资源超过了“绝对最少”的界限。

## Slide 34: 第一类浪费：超量生产
生产量超过市场需求量；
生产量超过了下工序的需求量；

## Slide 35: 有效产出
能有效满足客户（或下工序）需求的产出
判断有效产出三项基本原则：
数量
品种
有效产出

## Slide 36: 第二类浪费：库存
库存？可不仅仅是仓库里的那些……
客观认识库存

## Slide 37: 第三类浪费：等待的浪费
因等待原材料、辅助材料、工具、生产指示、技术信息等，导致人员设备等待。

## Slide 38: 第四类浪费：生产不良品
因生产不良品导致的返修、报废、原材料、水电等方面的浪费；

## Slide 39: 第五类浪费：搬送的浪费
没有增加价值的工作；
搬送活性评估

## Slide 40: 第六类浪费：加工过程
过分精确加工；
不必要的工序；

## Slide 41: 第七类浪费：动作的浪费
不必要、不合理的动作；

## Slide 42: 效率改善与提高强度的区别
工作内容
有效内容
工作内容
有效
内容
工作内容
有效内容
工作内容
有效内容
效率改善
强度提高

## Slide 43: 第八类浪费：管理的浪费
问题发生后，管理人员事后想办法补救的浪费；

## Slide 44
精益工具与方法应用

## Slide 45
意 识 改 革·彻底的5S管理
员工的培训(QC7工具、IE手法等)
全 员、全 面、全 过 程
生 产 的 快 速 与 维 护
精 益 品 质 保 证
柔 性 生 产 系 统
均 衡 化 同 步 化
现 场 IE 作 业 研 究
生 产 工 艺 与 物 流 系 统
产 品 并 行 设 计 系 统
追求7个“零”极限目标
零切换浪费、零库存、零浪费
零不良、零故障、零停滞、零灾害
3A企管总结的精益生产体系

## Slide 46
彻底的5S管理－－基础管理
节拍管理与效率提高
日常业务标准化
全面成本管理
质量提升之路
交货能力提高

## Slide 47: 彻底的5S管理
◎与现场工作密切结合，从保证安全、提高效率、
提升品质出发的5S管理。
◎是5S管理，不是5S活动；是工作中的5S，不是
班前、班后的5S。
◎将点检表中“清扫”“干净”和“摆整齐”去掉，
还剩下什么内容？
◎是全员参与改善的5S,不是简单执行管理标准
的5S。

## Slide 48
彻底的5S管理－－基础管理
节拍管理与效率提高
日常业务标准化
全面成本管理
质量提升之路
交货能力提高

## Slide 49: 什么是节拍Cycle Time(CT）
节拍 ＝
每日工作時間(例：27600秒)
工作时间内计划生产量
Ａ
Ｂ
①
Ａ前端通过①，
Ｂ前端到达①，
所需時間
不仅仅应用于
流水线

## Slide 50: 节拍管理与客户需求
节拍管理与客户需求
理想公式：生产节拍＝客户需求速度
规划了企业生产系统的生产速度
是企业各环节生产能力评估的比较标准

## Slide 51: 节拍管理方法
标准作业

## Slide 52: 节拍的平衡度改善－识别瓶颈
11
A B C D E F G H I J
瓶
颈
10
10
8
11
9
9
10
10
11
8
时
间
工序
瓶
颈

## Slide 53: 平衡度的计算
生产线平衡度 =
=
= 69%
瓶颈工序时间 × 工序数
各工序作业时间合计
×100%
11× 10
76
×100%

## Slide 54
平衡损失率计算公式
平衡损失率 = 1-平衡度
= 1-69%
= 31%
平衡损失率反映生产线投入人员浪费的比率
损失人数=（作业时间合计×平衡损失率 ）/节拍
=（76 × 31%）/10
=2.35
改善空间（静态目标）

## Slide 55: 平衡度的改善步骤
标准作业内容分割
每工序作业时间测定
计算平衡度
识别待改善点
调整作业内容与动作、程序改善
再次计算平衡度
作业内容标准化

## Slide 56: 平衡度的改善（少量、机加工）
3
5
10
8
平衡度：65％

## Slide 57
彻底的5S管理－－基础管理
节拍管理与效率提高
日常业务标准化
全面成本管理
质量提升之路
交货能力提高

## Slide 58
为什么要标准化
标准化
改善

## Slide 59: 日常业务标准化——日常业务识别

## Slide 60: 为每项日常业务制作作业指导书
基层组织竞争能力提高
作业内容
问题防止
作业流程
工作质量保证
执行力提高

## Slide 61
彻底的5S管理－－基础管理
节拍管理与效率提高
日常业务标准化
全面成本管理
质量提升之路
交货能力提高

## Slide 62: 生产成本的定义
成本 | 为过程增值和结果有效已付出或应付出的资源代价。 －－中国成本协会（CCA）
生产 成本 | 与产品生产有直接关系的费用，包括直接用于产品生产和直接用于管理和组织生产经营两部分。 －－《会计学》

## Slide 63: 生产成本的构成
总成本
生产成本
（制造成本）
非生产成本
（期间费用）
直接材料
直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用

## Slide 64
成本管理的误区
误区一：偷工减料
不达标也查不出来，能不能少用点原材料？
误区二：鼠目寸光
间接人员没有直接产出，间接人员要减少
误区三：得过且过
设备坏了，能不能先不修
误区四：冥顽不化
不管你说的多好，让我多花钱可不行（修冲头的故事）

## Slide 65: 大多数企业成本管理的思路与方法
都是行之有效的方法！
伤害合作服务质量
定额内OK？
公司/员工利益平衡
费用效果？完成预算？
定额内OK？
如何让管理者主动改进？

## Slide 66
彻底的5S管理－－基础管理
节拍管理与效率提高
日常业务标准化
全面成本管理
质量提升之路
交货能力提高

## Slide 67: 优秀企业成功的秘密
质量是价值与尊严的起点
不成功的企业有各有各自的“不幸”，
成功的企业有共同的“幸福”

## Slide 68: 质量要做到什么程度
满意度
顾客满意区域
顾客不满意区域
基本质量
期望质量
令人兴奋的质量
质量
竞争压力
0
顾客满意度与质量相关图

## Slide 69: 质量损失随着偏差的增加快速增大
快速增加
缓慢增加
假如产品的质量目标值为m，产品质量特性的实际值记为y，当y≠m时就认为会对社会造成损失，两者的差异越大损失也就越大。常用平方损失函数表示这种损失关系：
平方损失函数图

## Slide 70: 质量提升的三个阶梯
标准作业
问题解决
问题预防
基本质量
满意质量
超越期望

## Slide 71: 标准作业
标准制定
标准执行
步骤与顺序
内容与要点
资源需求
时间与节拍
训练标准
训练计划
训练方法
过程监控

## Slide 72
彻底的5S管理－－基础管理
节拍管理与效率提高
日常业务标准化
全面成本管理
质量提升之路
交货能力提高

## Slide 73: 对生产计划要求
生产计划的三要素
品种
数量
还有什么？

## Slide 74: 滚动计划的制定
销售了解生产能力
销售了解客户（市场）的库存
滚动计划改动提前期大于等于生产周期
和采购周期
跟踪问题的提前期大于等于问题解决周期
生产与销售之间的插单规则

## Slide 75: 精益生产对企业财务状况的影响

## Slide 76: 投资安全分析
现金
短期有
价证券
应收
帐款
存货
预付
帐款
待摊
费用
流动资产
速动资产
存货下降
现金上升
速动比率
现金比率
经营风险
下降

## Slide 77: 盈利能力分析
 | 年销售收入（万元） | 年销售成本（万元） | 利润（万元） | 年周转次数
A企业 | 12000 | 10000 | 2000 | 1
B企业 | 12000 | 10000 | 2000 | 12
两企业经营结果有什么区别？
权益利润率＝
销售利
润率
资产周
转率
权益比率
×
×

## Slide 78: 经营结果差异产生的原因分析
生产周期
缩短
资金快速
周转
投资减少
成本降低

## Slide 79: 远期利益分析
精益改善
成本降低
利润增长
成长性高
市盈率高

## Slide 80: 谢谢大家！