## Slide 1
少人化产线的构成方法

## Slide 2
少人化
（１）省人和少人化的区别
省人
（显性）
通过作业改善，设备改善等，
以一个人为单位来节省人
・经受不起台数的变化
・进一步的改善难以出效果
少人化
（隐性）
根据必要生产数
做出不降低生产性
几个人也可以
进行生产的产线
・可以根据台数的变化
增减人员
・进一步的改善可以出效果

## Slide 3
作业员 １０名 加班 ０．５Ｈ
工作量合计
（７．５＋０．５）×１０人＝８０Ｈ
定時４５０分＝７．５Ｈ
工作量合计
８０×０．９２＝７３．６Ｈ
７３．６÷１０人＝７．３６Ｈ 定时整除
负荷降低到９２％
７３．６÷９人＝８．２Ｈ
８．２－７．５＝０．７Ｈ 加班
作业员 ９名 加班 ０．７Ｈ
月度 ： 变更作业分配、节省一个人 → 维持生产性
日常 ： 进一步减少０．７Ｈ加班时间 → 提高生产性
做别的作业
组装线
以定时生产为目标而降低加班时间的活动
（２）少人化的例子

## Slide 4
③ 异生产
节拍
集合方式
人（工数）
的移动
※此外还有组合②③的混流集合方式
（３）少人化手法的种类
以复数的小人数的产线为对象、去掉尾数工时的配置人员、通过线外支援作业员的作业给予一人工份的工作
（①､②在困难的时候进行）
名称
大房间化
方法
① 同一生产
节拍连结
方式
设备（工程）
的移动
通过变更配置将同样必要数的产线连接起来，取得作业的平衡，并给予生产节拍份额的工作的方法
② 多品种
混流方式
物（生产品）
的移动
从其他产线移动，混流生产品（引当て変更）、通过负荷调整，给予一人工份的工作的方法

## Slide 5
１．定义・目的
生产节拍相同的产线有2条通过变更配置等连工程，进行作业组合和改善，集约尾数工时。
（移动设备）
同一生产节拍连结方式
２．基本的思考方法
１） 生产节拍和生产方法相同为了有效的生产
将产线连接起来。
２） 接近必要人工的人员配置，决定取得了产线平衡的
标准作业。
单纯连结

## Slide 6
３．具体的改善事例
产线名 | 必要数／班 | 班制 | 生产节拍 | Σ循环时间 | 必要人工／班 | 人员
Ａ Ｂ | ５１２个／班 ５１２个／班 | １班 １班 | ５２秒 ５２秒 | ７５秒 ７７秒 | １．４４人工／班 １．４８人工／班 | ２人／班 ２人／班
定時 ２７，０００秒
此情况Ａ、Ｂ产线的总的工时是计算上 １．４４人工＋１．４８人工＝２．９２人工，人员从当初的４人变为３人。
粗 材
完成品
Ａ产线
中间在库大
粗 材
完成品
Ｂ产线
（配置变更）
粗 材
Ａ产线
完成品
中间在库０
27,000
512
＝５２．７
舍去
75
52
＝１．４４
（Ｂライン）

## Slide 7
１．定义・目的
生产节拍相同的产线有2条，通过变更配置等把这样的工程连接起来，并进行作业组合和工序更换改善，集约尾数工时。
同一生产节拍连结方式
２．基本的思考方法
１） 生产节拍一样但是生产方法不同的时候，批量尺寸和
小的产线相吻合。
２） 进行批量尺寸大的产线的工序更换的改善，
缩短工序更换时间。
３） 为了可以有效的生产将产线连接起来。
４） 配置接近必要人工以上的人员，决定取得产线平衡的
标准作业。
工序改善之后连结

## Slide 8
３．具体的改善事例
产线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | 批量尺寸 | ΣＣＴ | 必要人工／班 | 人员
Ａ Ｂ | ５１２个／班 ５１２个／班 | ５２秒 ５２秒 | １５台／ロット ５台／ロット | ７５秒 ７７秒 | １．４４人工／班 １．４８人工／班 | ２人／班 ２人／班
定时 ２７，０００秒
此情况Ａ、Ｂ线的总的工时计算一下就是
１．４４人工＋１．４８人工＝２．９２人工，人员为３人即可。
因批量数一旦不一致标准作业就会乱套、所以有必要改善工序更换时间，和批量数小的那一方相一致。

## Slide 9
粗 材
完成品
Ａ线
中间在库大
粗 材
完成品
（变更配置）
粗 材
完成品
中间在库０
１５台／批量
Ｂ线
５台／批量
５台／批量
５台／批量
改善工序更换
前工程和后工程连接的例子
（Ｂライン）
Ａ线

## Slide 10
１．定义・目的
生产节拍相同的产线有2条通过变更配置等把这样的工程连接起来并进行作业组合和工序更换改善集约尾数工时。
同一节拍连接方式
２．基本的思考方法
１） 改善１台的设备治工具等通过无工序更换或是
快速工序更换，从而流动多个机种。
２） 接受机种的信息（工件传感器・栈板传感器等）
可以自动的变更机种。
３） 配置接近必要人工的人员，决取得产线平衡的标准作业。
设备共用化后连结

## Slide 11
３．具体的改善事例
产线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | 批量尺寸 | ΣＣＴ | 必要人工／班 | 人员
Ａ Ｂ | ５１２个／班 ５１２个／班 | ５２秒 ５２秒 | ５个／批量 单件生产 | ７５秒 ７７秒 | １．４４人工／班 １．４８人工／班 | ２人／班 ２人／班
定时 ２７，０００秒
此情况Ａ、Ｂ线的总工时计算一下就是
１．４４人工＋１．４８人工＝２．９２人工，人员为３人即可。
粗材
完成品
Ａ线
中间在库大
粗材
完成品
（配置変更）
粗材
完成品
中间在库０
５个／批量
Ｂ线
单件生产
（Ｂライン）单件生产
工序更换改善
Ａ线
单件生产
线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | ΣＣＴ | 必要人工／班 | 人员
Ａ | ５１２个／班 | ５２秒 | １５２秒 | ２．９２人工／班 | ３人／班
Ｂ线的设备
Ａ线也可以共用

## Slide 12
１．定义・目的
增加现在的生产线的生产品种，统一生产线，
汇集作业工程改善尾数工时。（物的移动）
多品种混流方式
２．基本的思考方法
１） 在不改变２条以上线的设备台数的基础上进行统一。
２） 配置接近必要人工的人员，决定取得了产线平衡的
标准作业。
３） 不要成为ＭＣＴ瓶颈（自动拆卸・安装的时候ＭＴ瓶颈）。
单纯混流

## Slide 13
３．具体的改善事例
线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | ΣＣＴ | 附带工时 | 必要人工／班 | 人员
Ｃ Ｄ | ６００个／班 ４００个／班 | ４５秒 ６７秒 | １１０秒／个 １５７秒／个 | ２秒／个 ３秒／个 | ２．４９人工／班 ２．３９人工／班 | ３人／班 ３人／班
定时 ２７，０００秒／班
Ｃ和Ｄ线、如果统一Ｄ线生产，Ｃ・Ｄ线的总工时是
２．４９人工＋２．３９人工＝４．８８人工，人员5人即可。
各线生产计划和工时
粗材
完成品
Ｃ线
粗材
完成品
Ｄ线
（变更配置图）
线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | ΣＣＴ | 附带工时 | 必要人工／班 | 人员
Ｃ | １０００个／班 | ２７秒 | １２９秒／个 | ２秒／个 | ４．８５人工／班 | ５人／班
粗材
完成品
Ｃ线
粗材
粗材
完成品
（Ｄライン）
完成品

## Slide 14
１．定义・目的
增加现在的生产线的生产品种，统一生产线，
汇集作业工程和进行工序更换改善之后改善尾数工时。
２．基本的思考方法
１） 通过改善工序更换，将２条以上线的设备台数
统一到最小。
２） 配置接近必要人工的人员，决定取得产线平衡的
标准作业。
３） 不要成为ＭＣＴ瓶颈（自动拆卸・安装时ＭＴ瓶颈）。
多品种混流方式
工序更换改善后混流

## Slide 15
３．具体的改善事例
线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | ΣＣＴ | 附带工时 | 必要人工／班 | 人员
Ｃ Ｄ | ６００个／班 ４００个／班 | ４５秒 ６７秒 | １１０秒／个 １５７秒／个 | ２秒／个 ３秒／个 | ２．４９人工／班 ２．３９人工／班 | ３人／班 ３人／班
定时 ２７，０００秒／班
１） 通过段工序更换改善设备台数减半→ 有效灵活运用空间和设备。
２） 可以缩短步行。
粗材
完成品
Ｃ线
各线生产计划和工时
粗材
完成品
Ｄ线
（变更配置）
线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | ΣＣＴ | 附带工时 | 必要人工／班 | 人员
Ｃ | １０００个／班 | ２７秒 | １２９秒／个 | ２秒／个 | ４．８５人工／班 | ５人／班
粗材
完成品
Ｃ线
粗材
完成品
粗材
完成品
１５个／批量
５个／批量
工序更换改善
５个／批量
（Ｄライン）

## Slide 16
１．定义・目的
增加现在的生产线的生产品种，统一生产线，
通过汇集作业工程和吸收工时差改善尾数工时。
２．基本的想法
加入生产数量和工时差，平准化的流动方法。
多品种混流方式
在有工时差处下功夫混流

## Slide 17
３．具体的改善事例
定时 ２７，０００秒／班
２．８人工
２６秒
１０２０
合计
０．６人工
１１５秒／个
１９２秒
１４０
Ｃ
１．０人工
７１秒／个
７１秒
３８０
Ｂ
１．２人工
６５秒／个
５４秒
５００
Ａ
必要人工／班
ΣＣＴ
生产节拍
生产数／班
机种
Ｘ＝７４．１秒／个
27,000
1,020
＝２６．４
舍去
加重平均
３人作业
０
２０
４０
２１．７
２３．７
３８．３
Ｔ．Ｔ ２６秒
秒
Ａ
Ｂ
Ｃ
６５
３
＝２１．７
如左图所示按照Ａ・Ｂ・Ａ・Ｂ・Ｃ
的顺序生产５个的时候，
接近Ｔ．Ｔ×５的值
→商讨生产台数的平准化的同时
在流动方法上下功夫进行对应
生产模式（平准化）
Ａ
Ｂ
Ｃ
・・・・
Ａ
Ｂ
３８．３
３人作业
秒
機種
０
２０
４０
２１.７
Ａ
Ｂ
Ｃ
２１.７
Ａ
Ｂ
Ｔ．Ｔ
２６秒
２３．７
２３．７
用Ａ，Ｂ多出的时间
来对应

## Slide 18
１．定义・目的
增加现在的生产线的生产品种，统一生产线，汇集作业工程，改善
工序更换从而改善尾数工时。
多品种混流方式
２．基本的想法
１） 改善１台设备的治工具等，以无工序更换或是快速工序更换
流动多个机种。
２） 接受机种的信息(工件传感器・栈板传感器等)
可以自动的变更机种。
３） ２条以上线的设备进行工序更换改善，为了用减半的设备进行统一，所以不要成为ＭＣＴ瓶颈（自动拆卸・安装时的ＭＴ瓶颈）。
４） 配置接近必要人工的人员，决定取得了产线平衡的标准作业。
设备共用化后混流

## Slide 19
３．具体的改善事例
线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | ΣＣＴ | 附带工时 | 必要人工／班 | 人员
Ｃ Ｄ | ６００个／班 ４００个／班 | ４５秒 ６７秒 | １１０秒／个 １５７秒／个 | ２秒／个 ３秒／个 | ２．４９人工／班 ２．３９人工／班 | ３人／班 ３人／班
定时 ２７，０００秒
１） 通过工序更换改善设备台数减半→ 有效利用空间和设备。
２） 可以缩短步行。
粗材
完成品
Ｃ线
粗材
完成品
Ｄ线
（变更配置）
线名 | 必要数／班 | 生产节拍 | ΣＣＴ | 附带工时 | 必要人工／班 | 人员
Ｃ | １０００个／班 | ２７秒 | １２９秒／个 | ２秒／个 | ４．８５人工／班 | ５人／班
粗材
完成品
Ｃ线
粗材
完成品
粗材
完成品
单件生产
５个／批量
工序更换改善
单件生产
（Ｄライン）

## Slide 20
１．定义・目的
以发生尾数工时的异节拍线为对象，为了减少工时决定受理的产线。 （人的移动）
异生产节拍集合方式
２．基本的思考方法
１） 考虑以下事项之后选择以集合方式作为对象而
受理 的产线。
（１） 生产节拍不同，有设备能力的多条线
（２） 工程内容比较浅显，容易支援和接受支援的产线
（３） 整体产线尽可能以１０人以上的多的作业人员
为对象
（追求一人工作业）
决定对象工程（人数）

## Slide 21
２） 计算出对象各线的必要人工（人工／班），决定人员配置
３） 正规作业员、线外的决定方法
（１）扩大正规作业员的工作范围，让其做１人工以上的工作量。
线外人员挽回正规作业员作业延迟的部分。
为了能给线外人员一人工分的作业，希望做到让线外
担当多个产线的支援工作。
（２） 配员人员
正规作业员・・・各线的必要人工／班的正数人工
（下页事例的Ａ・Ｂ线
２．８５人工／班，２人／班）
线外作业员・・・从对象线的总必要人工／班
中除掉正规作业员的正数人工
（下页事例、
６．１６人工／班－４人／班、２人／班）
必要人工(人工／班)＝
必要数／班×Σ（ＣＴ＋附带工时）
稼动时间／班

## Slide 22
３．具体的改善事例
此情况根据集合方式的思考方法对于６．１６人工／班必要人工，
正作业员４名和线外２名共计６名就可生产。
但是，计算上要通过加班生产。
并且如果进行各产线的改善可以减少这个加班时间。
各线生产计划和工时
集合方式
Ｃ
９
６．１６
２２９３
合计
１秒／个
１
３
２
０
７５秒
７７
３６
４０
８５
５４秒
５４
７７
１８８
３３
２人／班
２
１
１
３
人员
１．４１人工／班
１・４４
０．５１
０．２２
２．５８
必要人工／班
５００个／班
５００
３５０
１４３
８００
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
附带工时
ΣＣＴ
生产节拍
必要数／班
线名
※１
※２
※１
※２
用同一节拍连接方式
连接产线。
用多品种混流方式
统一产线。
２
２．５８
８００
０
０．７３
４９３
２
２
线外
Ｅ
Ｄ
Ｂ
４
２人／班
正作业员
６．１６
２．８５人工／班
必要人工／班
２２９３
合计
１０００个／班
Ａ
必要数／班
线名
人／班
各线生产计划和工时
※１

## Slide 23
１．定义・目的
从产线侧拉取到出货场的部品零碎化，各产线各现在需要多
少部品变得更加明确，并且为了明确线外应该去支援哪个产
线，要决定超多次拉取规则（少量拉取）。
异生产节拍集合方式
２．基本的想法
１） 超多次拉取（少量拉取）间隔
虽然超多次拉取（少量拉取）是定时不定量的拉取，但是
搬运人员不做装卸（装箱，卸货等）的作业
所以以围绕着搬运路线时间的大约5倍的时间（１０分程度）
作为拉取的基准。
超多次拉取（少量拉取）

## Slide 24
２） 箱子的容纳数
对于每次的拉取量为了不造成大的偏差要
修正箱子的容纳数。
每张看板的生产时间要做到＜超多回拉取（少量拉取）
间隔。
３） 平准化看板盒
（１） 在每条线（如有需要每个种类）在纳入便内
将后工程的看板进行平准化。
（２） 每条线毎次能拉取１箱即可。若每条线产品存在种类
时，至少要拉取３～４次，要做到１箱的产品能够拉取
（３） 超多次拉取（少量拉取）中１次的拉取张数要做到一样。

## Slide 25
３．具体的改善事例
看板盒
线・种类
Ａ
Ｂ
８：１０
１０：１０
９：１０
１１：３０
１便
２便
种类 イ
ロ
ハ
二
ホ
１便
２便
３便
４便
平准化盒子的例子
看板的区分
（平准化盒子）
出货场
（少量拉取）
超多回拉取
a
产线侧
工序故障指示信号器
通过工序故障指示信号器呼叫
线外进行支援
扩大

## Slide 26
１．定義・目的
通过细小的设置将小的生产的延迟状况标示在工序故障指示信号器上，制作线外能够支援的构造，明确线外出入各线的信息。
异生产节拍集合方式
（检测延迟状况）
２．基本的思考方法
１） 在产线侧设置棚架，通过超多次超拉取（少量拉取），
部品能够拉取的信息量（看板、空箱等），与此
时机吻合进行生产指示，明确各线的进展状况。
线外出入产线的设置

## Slide 27
２） 制作表示小的生产延迟的信号，标示在线外用作业指示工序
故障指示信号装置上。
３） 线外到标示在工序故障指示信号装置上的作业延迟的产线上
去支援，线外将生产挽回到剩下的看板是超多次拉取
（少量拉取） 中的一次拉取的看板张数后，撤离出产线
４） 作业指示工序故障指示信号装置指的是设置这样的标示即：
了解各产线的作业进展状况和能判断线外在哪条线上
（线外作业者位置）。
产线侧
工序故障指示信号器
线外
正作业员
产线
线外人用作业指示工序故障指示信号器
线名
作业
延迟
线外
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
L/S
仕
仕
仕
仕
信号
L/S
产线侧（棚架）

## Slide 28
３．具体的改善事例
使用工程内看板了解作业进展状况的事例
线
工序故障指示信号装置
1‐2
2‐2
2‐1
1‐1
2‐3
2‐4
3‐1
3‐2
作业
延迟
线外进入
线外出
看板盒
看板盒
欠品
信号
信号
线外
线
拉取
３－１
a
b
c
d
e
．产线的作业员把工程内看板附在完成品上每个品番放置。
．拉取人员更换拉取看板和工程内看板。
．通过拉取人员更换看板，将取下来的工程内看板投入到看板盒里。
计算被投入的看板张数如果有３张就向线外发出作业信号。
．通过向线外发出作业指示信号线外进入岗位支援，如果挽回了延迟作业
（看板剩下2张时）信号会消失，此时线外就离开支援的产线。
．看板不能完全放入看板盒的时候，如果看板放入欠品看板盒工序故障指示信号器上就会
出现「延迟」信号。（指示优先呼叫线外。）
a
b
c
d
e
１） 运用方法

## Slide 29
１．定义・目的
对于生产指示、作业发生延迟线外人员能够有效工作的构造。
异生产节拍集合方式
２．基本的思考方法
１） 整体产线要尽可能的减少线外人员的数量。
２） 线外人员为了挽回延迟作业，要支援正作业员。
３） 为了能够尽早挽回要缩短瓶颈的机械循环时间。
４） 线外来支援时为了使各作业员的循环时间一样
要事先决定现在进入的场所和标准作业。
线外进入产线支援时能进行作业的设置

## Slide 30
３．具体的改善事例
（秒）
５０
２５
０
正作业员
瓶颈ＭＴ
５０秒
３０秒
７
６
５
粗 材
４
１
２
３
流动台数
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①
线外
线外进入１线支援的话
４
③
缩短机械循环时间
（秒）
５０
２５
０
正作业员
瓶颈ＭＴ
３０秒
待工
（秒）
５０
２５
０
正作业员
线外
瓶颈ＭＴ
２５秒
缩短瓶颈ＭＴ消除待工
Ｔ．Ｔ＝４０秒
Ｔ．Ｔ＝４０秒
线外
４
２
１
流动台数
１线
瓶颈ＭＴ＝３０秒
ＭＴ＝ 从３０秒→改善到２５秒
粗 材
１
２
３
②
①
①
７
６
５
流动台数
③
②
④
１线的情况
粗 材
１．２５人工
Ｔ．Ｔ＝４０秒
２线
１．３人工
Ｔ．Ｔ＝６０秒
第１步骤
第２步骤
３０秒
２０秒
３
④
③
②
①
Ｔ．Ｔ＝４０秒

## Slide 31
１．定义・目的
异生产节拍集合方式
２．基本的思考方法
１） 线外作业员
（１） 在支援作业产线进行标准作业。
（正作业员１人以上）
（２） 代替正作业员进行标准作业。
（正作业员０）
２） 正作业员
与生产数的变动相吻合的作业员数的变化和因日常的生产
延迟通过线外支援，在作业范围变化时进行的标准作业。
线外和正作业员是进行２种以上的标准作业
所以需要培养多能工。
人的准备・多能工化训练

## Slide 32
３）通过技能评价把握作业员的能力 。
４） 面向与未来的展望，为了作业员在自工程以外也能够进行
标准作业要计划性的进行教育，训练。
３．具体的改善事例
１
↑
粗 材
２
４
３
完成品→
ＮＯ．１线
５
３
２
１
粗 材→
ＮＯ．２线
←
完成品
４
２
３
５
４
完成品→
ＮＯ．３线
←粗 材
１
５
３
２
１
粗 材→
ＮＯ．４线
４
Ａ
线外作业员
←
完成品
Ｃ
Ｂ
Ｄ

## Slide 33
技能评价
凡 例
需要监督人员指导
（可以说出工程内容）
作业的１/３～１/２需要
监督人员的指导。
自己可以全部完成工作。
自己可以指导。
技能１的训练日程
１
２
３
４
12/１0
②
④
③
②
Ｂ
①
①
Ｄ
Ｃ
Ａ
ＮＯ．２线
ＮＯ．１线
线
作业员
12/１0
12/１0
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/16
1/16
1/16
1/16
工
名
程
技能